## Slide 1: Extrakt piva
Jana Olšovská
E-mail olsovska@beerresearch.cz

## Slide 2: Chemické složení piva
pivo není čistý roztok – v pivu bylo zjištěno a identifikováno přes 1000 látek
  disperzní soustava
  obsahuje makromolekulární látky ve formě koloidního roztoku
chemické složení piva se mění v širokém rozmezí podle jeho typu
může ale docházet k mírnému kolísání i v rámci jednoho typu piva
látky pocházejí
  ze surovin (slad, chmel, voda)
  z chemických a biochemických změn
    při sladování
    rmutování
    kvašení (nejvíce)

## Slide 3: Chemické složení piva
Látky v pivu
anorganické
organické
těkavé
netěkavé

## Slide 4: Chemické složení piva
Chart: Chemické složení piva
| voda | alkohol | sacharidy | bílkoviny | ostatní
 | 90 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5

## Slide 5: Anorganické látky
voda - podle koncentrace původní mladiny (asi 88 – 96 %)
alkohol (obj.)
  běžná piva asi 4 - 5 %
  nealka do 0,5 %
  speciály až 8 %
oxid uhličitý – asi 5 g/l (= 0,50 % hm)
minerální látky
  kovy: Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Al
  anionty: fosforečnany, chloridy, sírany, dusičnany
oxid siřičitý
kyslík (mělo by ho být co nejméně)

## Slide 6: Organické látky
Těkavé složky
  alkohol, estery, vyšší alkoholy
Netěkavé složky
  nižší MH - cukry, aminokyseliny, organické kyseliny, nukleotidy, jednoduché fenolické látky, hořké kyseliny, aminy, volné mastné kyseliny
  vyšší MH – makromolekuly – dextriny, neškrobové sacharidy, (beta-glukany, arabinoxylany), bílkoviny, polyfenoly, mono-, di- a triglyceridy, fosfolipidy, nukleové kyseliny, vitamíny
Další minoritní složky
  karbonylové látky (aldehydy, ketony), sirné sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, chmelové silice

## Slide 7: Složení extraktu piva
Škrobové sacharidy
celkem tvoří asi 90 % extraktu piva
  zkvasitelné (maltosa, maltotriosa, sacharosa, glukosa, fruktosa)
  nezkvasitelné oligosacharidy mohou se podílet i na chladovém zákalu
  dextriny (nezkvasitelné) mohou se podílet i na permanentním zákalu
Chart: Extrakt piva

sacharidický zkvasitelný extrakt neprokvašený | 0.6
sacharidický extrakt nezkvasitelný | 3
daší extraktivní látky nesacharidické | 0.4

## Slide 8: Stanovení původního extraktu piva
atenuace: pokles měrné hmotnosti roztoku během kvasícího procesu
základní látkovou bilanci atenuace odvodil Balling ze sumární rovnice ethanolového kvašení (1. pol. 19. stol):
C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 + energie,
ze 100 g extraktu vzniká:
48 g ethanolu + 46 g CO2 + 5 g sušiny kvasnic,
odtud odvozen Ballingův vzorec

## Slide 9: Stanovení původního extraktu piva
část živin se spotřebuje na pomnožení kvasinek a na tvorbu dalších těkavých látek
kvašení je však ovlivněno mnoha dalšími faktory (koncentrace, teplota, provzdušnění mladiny, doba kvašení, hodnota konečného prokvašení), které mají vliv na výsledek
z hlediska jednotnosti výpočtu byl tento vzorec inkorporován do autorizovaných metodik EBC, ASBC, MEBAK, ČSN (prakticky po celém světě)
vypočítaný původní extrakt je důležitým analytickým parametrem piva

## Slide 10: Ballingův vzorec - pro výpočet extraktu původní mladiny
Velký Ballingův vzorec:
(2,0665 A + ES) 100
p (%) = ---------------------------
100 + 1,0665 A
kde:
p extrakt původní mladiny před zakvašením
ES hmotnostní procento skutečného (nezkvašeného) extraktu piva, které se stanoví pyknometricky, popřípadě denzitometricky, po oddestilování alkoholu a doplnění destilovanou vodou na původní hmotnost vzorku
A hmotnostní procento alkoholu stanovené v destilátu pyknometricky, popřípadě denzitometricky

## Slide 11: Stanovení původního extraktu
dříve stupňovitost – tento výraz se již dnes nepoužívá, protože se všechny koncentrace udávají v procentech (%), ne ve stupních (°)
destilační metoda:
  naváží se 100 g vytřepaného piva
  asi 2/3 objemu se oddestiluje
  destilát a destilační zbytek se dováží na 100 g
  stanoví se hustota obou roztoků
  z příslušných tabulek (Plato a alkoholových) se odečtou % extraktu a alkoholu
  z Ballingova vzorce se vypočítá původní extrakt
uzanční metoda, výsledek nemusí přesně souhlasit s původním extraktem mladiny
přesto se používá, aby výsledky byly jednotné v celém pivovarství

## Slide 12: Stanovení původního extraktu
Automatický analyzátor
  Denzitometr - měří hustotu (dolní jednotka)
  Alkolyzer - měří přímo alkohol (horní jednotka)
výpis z přístroje obsahuje:
  zdánlivý extrakt
  skutečný extrakt
  alkohol
  původní extrakt
  zdánlivé prokvašení
  skutečné prokvašení
  hustotu
  energetickou hodnotu
mezi těmito veličinami existují určité vztahy, jsou-li známy alespoň dvě, ostatní se dají dopočítat

## Slide 13: Analytické charakteristiky piva
zdánlivý extrakt – stanoví se sacharometricky v pivu zbaveném oxidu uhličitého (nemá žádnou oporu v realitě)
  v minipivovaru se dá jako jediný stanovit (sacharometrem nebo ručním denzitometrem)
skutečný extrakt – stanoví se po odstranění alkoholu v pivu, přibližně udává obsah nezkvašených sacharidů
alkohol – stanoví se v destilátu
prokvašení piva
  skutečné: (Epův – Esk)/ Epův (kolik % extraktu odkvasilo) - asi 65 %
  zdánlivé: (Epův – Ezd)/ Epův (reálně nic neznamená, slouží pro porovnání) – - asi 78 %
  dosažitelné (zdánlivé): (Epův – Edos)/ Epův - asi 85 %
    do piva se přidají kvasnice, tím prokvasí zbylé zkvasitelné sacharidy a zbydou nezkvasitelné (kolik extraktu by prokvasilo, kdyby prokvasil všechen)
  rozdíl prokvašení: dosažitelné - zdánlivé

## Slide 14: Příspěvek složek piva k celkové energetické hodnotě piva
saccharides
alcohol
proteins
glycerol
lager
beercooler
non-alco beer
EV = 175 kJ/100 mL
EV = 151 kJ/100 mL
EV = 86 kJ/100 mL
Typ piva | Nejvyšší příspěvek k EH
Ležáky | alkohol
Beercoolery, radlery… | sacharidy
Nealkoholická piva | sacharidy
14

## Slide 15: Proč je důležité znát SPRÁVNOU hodnotu extraktu?
Legislativa – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 „O poskytování informací spotřebitelům“.
  Příklad:
    brand označený jako „Extra chmelená dvanáctka“
    ověřená stupňovitost (EPM) – 11,78
      NESHODA! řeší SZPI – klamání spotřebitele (dvanáctka = 12,00 – 12,99)
Spotřební daň – zákon č. 353/2003 Sb.
  Příklad:
    pivovar s výstavem 20 000 hl/rok
    cílová stupňovitost 13,2 % (daň 4 992 000 Kč)
    ověřená stupňovitost 14,5 % (daň 5 376 000 Kč)
      NESHODA! řeší celní správa – krácení daně o 384 000 Kč
    pro stupňovitosti 13,2 a 13,9 je daň stejná – v rámci jednoho stupně
Standardní výroba brandu
  Jiná původní stupňovitost může zcela změnit senzorický charakter piva
      NESHODA! negativně ovlivňuje stálého zákazníka
15

## Slide 16
17. března 2018 si připomínáme 150 let od úmrtí Karla Josefa Napoleona Ballinga (†1868)
  reformátor českého pivovarství
  profesor chemie na České polytechnice v Praze
  položil základy kvasné chemie
    zdokonalil a uvedl do pivovarské praxe sacharometr
    vypracoval technologii přípravy chmelových extraktů
    jako první na světě vědecky a technicky popsal teoretické základy výroby sladu a piva
    odvodil atenuační teorii kvašení a vzorec (později nazvaný Ballingův) pro výpočet původní koncentrace mladiny z obsahu alkoholu a extraktu piva, který je platný dodnes.
MIMOŘÁDNÁ AKCE do konce BŘEZNA 2018
Stanovení zdánlivého a skutečného extraktu, relativní hustoty, alkoholu, zdánlivého a skutečného prokvašení a původního extraktu piva metodou denzitometrickou a NIR a energetické hodnoty – pro vzorky piv a nápojů na bázi piva
Březnová cena 746,- Kč (+ DPH) - běžná cena 1066,- Kč (+DPH)
Akreditovaná metoda AZL VÚPS, a.s. (EBC 9.2.1 a 9.4, 9.45, Vyhláška 450/2004 Sb. a její novela 330/2009 Sb. „O označování výživové hodnoty potravin“)
16

## Slide 17: Děkuji za pozornost